## Slide 1
有福MES方案
2020-5

## Slide 2
模压二维码组成：材料商-班别-生产日期-产品流水号
物料编号
规格颜色（600*2000，梨花白皮纹）
模压二维码组成：材料商-班别-生产日期-产品流水号
物料编号
规格颜色（1214，咖啡色、防水盘）

## Slide 3
总体思路
排产计划
彩钢线
品检
模压线-分机台
瓷砖线
生产计划下达
生产反馈
检验反馈
后工序
钻孔及切割
包装
车间看板
手机端
ERP工单

## Slide 4
生产单
销售人员接单-交付平台
PMC-分配订单（部件级别）
工厂计划员-工厂计划
车间：生产计划
采购：采购清单
仓库：周发货计划
主任：派工单
机台组长：拿派工单找品质及车间主任确认，确认完后，给车间物料员

## Slide 5
模压派工单
产线 | 设备 | 工单号 | 生产日期 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 计划生产数量 | 项目名称 | 标准重量 | 投料重量 | 班别 | 模具号 | 生产工人
模压线 | 锻压机1# | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
模压线 | 锻压机1# | 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
模压线 | 锻压机1# | 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
模压线 | 锻压机1# | 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
彩钢线 | 全自动线 | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
彩钢线 | 半自动线 | 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
瓷砖线 | 瓷砖线 | 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
生成工单的二维码，打印到模压品的标签上

## Slide 6
后工序派工单
工单号 | 工序名称 | 生产日期 | 项目名称 | 规格型号 | 计划数量 | 单位 | 标准包装件数 | 班别 | 小组长
001 |  |  |  |  |  | PCS |  |  | 
002 |  |  |  |  |  | SET |  |  | 
003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
生成工单的二维码，打印到包装的标签上，包装标签上要有楼栋、楼层、户型等信息

## Slide 7
后工序派工单-完成情况
工单号 | 工序名称 | 生产日期 | 项目名称 | 规格型号 | 计划数量 | 完成数量 | 单位 | 班别 | 小组长
001 |  |  |  |  |  |  | PCS |  | 
002 |  |  |  |  |  |  | SET |  | 
003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
生成工单的二维码，打印到包装的标签上

## Slide 8
车间看板
产线 | 设备 | 状态 | 项目 | 产品 | 排产量 | 实际产出 | 待完成数 | 不良数 | 良品率
模压线 | 锻压机1# | 绿灯 |  |  | 220 | 110 | 110 | 10 | 91
模压线 | 锻压机1# | 红灯 |  |  | 220 | 110 | 110 | 9 | 92
模压线 | 锻压机2# |  |  |  | 220 | 110 | 110 | 0 | 100
模压线 | 锻压机3# |  |  |  | 220 | 110 | 110 | 6 | 95
彩钢线 | 全自动线 |  |  |  | 220 | 110 | 110 | 3 | 97
彩钢线 | 半自动线 |  |  |  | 220 | 110 | 110 | 1 | 99
瓷砖线 | 瓷砖线 |  |  |  | 220 | 110 | 110 | 5 | 95

## Slide 9
模压线机台看板
模压线1#机台
日期：2020-5-27
JOB1903157317
B03300410002
SMC模压支架（R)
上一个
下一个
排产数：121
已生产数：20
不良数：0
合格率：100
工
单
材
料
材料编号 | 批次条码
班次：早班
人员：
序号 | 重量（KG） | 偏差
数据来源于电子秤
标准重量：2.3KG
开工
完工
时间 | 上模温度 | 下模温度
合格数：20
催检
A
B
C

## Slide 10
质检登记看板
质检登记
日期：2020-5-27
产品线 | 机台号 | 产品名称 | 尺寸 | 原材料批次 | 首检情况 | 已生产数 | 合格数 | 不合格 | 主要不良
模压线 | #1 | 地漏盖 | 450*450 | LF-200519 |  | 600 | 200 | 400 | 
模压线 | #2 | 地漏盖 | 450*450 | LF-200519 | 合格 | 600 | 200 | 400 | 
模压线 | #3 | 地漏盖 | 450*450 | LF-200519 | 不合格 | 1 | 0 | 1 | 
模压线 | #4 | 地漏盖 | 450*450 | LF-200519 |  | 0 | 0 |  | 
 | ... | 地漏盖 |  |  |  |  |  |  | 
抽检
首检
入库检

## Slide 11
质检登记看板
质检人：
质检时间：2020-5-27
首件
尺寸标准 |  | 450*450 | 实测 |  | 结构 |  | 异常情况 | 
检验批量 |  | 60 | 抽样数 | 5 | 判定 |  |  | 
外观 | 裂纹 | 污点(杂质) | 色差 | 固化不良 | 气泡 | 小孔 | 缺损 | 玻璃纤维斑
 | 伤痕 | 变形 | 油污 | 划痕 | 凹凸不平 | 饰纸偏移 | 饰纸断裂 | 饰纸缺陷
其他异常 |  |  |  |  |  |  |  | 
检验阶段：
机台：1#
产品名称：
地漏盖

## Slide 12
包装看板
包装
日期：2020-5-27
项目名称：
规格/型号：
上一个
下一个
实际完成：22
项
目
班次：早班
人员：
开工
完工
计划数量（套）：
序号 | 包条码
包条码扫描时自动记录并显示
通过扫描条码来识别包装的套数，有1包两套或1套两包的情况，通过标签的数量来识别

## Slide 13
出货计划看板
出货计划看板
日期 | 项目 | 出货内容 | 车型 | 发货地 | 到货地 | 发货日期 | 到货日期 | 备注
5月20日 | 苏州大学 | 主体+配件100套 | 9.6米车 | 苏州 | 苏州 | 5月23日 |  | 
5月21日 | 白石州 | 主体+配件100套 | 9.6米车 | 苏州 | 深圳 | 5月23日 |  | 
5月22日 | 成都泊寓 | 主体+配件100套 | 9.6米车 | 苏州 | 成都 | 5月23日 |  | 
5月23日 | 北京保利 | 主体+配件100套 | 9.6米车 | 苏州 | 北京 | 5月23日 |  | 

## Slide 14
装车看板
装车
日期：2020-5-27
项目：
苏州大学
出货内容：主体+配件100套
上一个
下一个
实际包数：22
托架数：2
装车
内容
班次：早班
人员：
开工
完工
车牌：苏A34321
车型：9.6米车
序号 | 箱条码
自动显示对应的箱条码

## Slide 15
THANKS
谢谢聆听